## Slide 1
广州市唯康通信技术有限公司
综合布线产品
——双绞线篇

## Slide 2
Vcom — 布线专家
Vcom凭借着最新科技以及性能优越的产品为企业、服务供应商提供布线解决方案，包括
    超五类非屏蔽综合布线系统、超五类屏蔽综合布线系统
    六类非屏蔽综合布线系统、六类屏蔽综合布线系统
    光纤连接系统
  产品已获得的认证：
    工信部邮电工业产品认证、国际ISO9001（2000）质量体系认证
    美国UL认证、欧盟VDE认证、3C认证
  产品具有最新科技且超越已存在的TIA/EIA标准：
    TIA/EIA-568-B 商业大楼综合布线标准
    TIA-569 电缆路由线槽标准
    TIA-606A 综合布线管理标示标准
    GB 50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》

## Slide 3
双绞线：
双绞线（TP：Twisted Pairwire）是综合布线工程中最常用的
一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。
把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，可
降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射的电波会被
另一根线上发出的电波抵消。
双绞线分类：
  按结构分类：非屏蔽双绞线电缆、屏蔽双绞线电缆。
  按级别/性能指标分类：1类、2类、3类、4类、5类、5e类、6类、7类。
  按特性阻抗分类：100 Ω、120 Ω、150 Ω 等几种。
  按对数数量分类：1对、2对、4对双绞线电缆，还有25对、50对、100对等大对数双
  绞线电缆。

## Slide 4
浅谈各级别双绞线的性能及应用
1类双绞线—CAT1
  电缆最高频率带宽是750kHz，用于报警系统或只用于语音系统。
2类双绞线—CAT2
  电缆最高频率带宽是1MHz，用于语音和EIA-232系统。
3类双绞线—CAT3
  电缆最高频率带宽是16MHz，主要用于10base—T，用于语音、10Mbps的以太网
  和4Mbps令牌环，目前市场上的3类双绞线产品只有用于语音主干布线的3类大对数
  电缆及相关配线设备
4类双绞线—CAT4
  电缆最高频率带宽为20MHz，最高数据传输速率为20Mbps，主要应
  用于语音、10Mbps的以太网和16Mbps令牌环

## Slide 5
5类双绞线—CAT5
  5类/D级电缆增加了绕线密度，外套为高质量的绝缘材料。电缆最高频率带宽为100MHz，传输
  速率为100Mbps（最高可达1000Mbps），用于语音、100Mbps的快速以太网，主要用于
  100base—T和10base—T网络。
超5类双绞线—CAT5e
  超五类/D级双绞线（Enchanced CAT5）或称为“5类增强型”，“增强型5类”，简称5e类，是 目前市场的主流产品，与cat5类相比，拥有更小的传输衰减和更小的串扰，更好的支持1000Mbps的传输。
6类双绞线—CAT6
  6类/E级双绞线是1000Mbps数据传输的最佳选择，是目前市场的主流产品，性能超过cat5e，标
  准规定电缆频率带宽为250MHz。主要用于语音、数据和视频以及千兆网络的应用。
7类双绞线—CAT7
  ……

## Slide 6
屏蔽布线系统
  屏蔽布线系统源于欧洲，它是在普通非屏蔽布线系统的外面加
  上金属屏蔽层，利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止
  电磁干扰及电磁辐射的功能，屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原
  理及屏蔽层的屏蔽作用，因而具有非常好的电磁兼容（EMC）特性。
屏蔽系统各个部件
  屏蔽双绞线、屏蔽信息模块、屏蔽水晶头、屏蔽配线架、屏蔽插座。
  建筑物需要有良好的地线系统
屏蔽系统应用领域
  工厂、屏蔽机房、机场、医院、政府机关、军事机关、银行、金融机构、自用办公楼、精密实验室等对传输性能要求较高的地方。
Notes: 导线内部实际上电流很小,电流集中在临近导线外表的一薄层。结果使它的电阻增加。导线电阻的增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应

## Slide 7
超五类非屏蔽双绞线
5e UTP双绞线横截面示意图
分类：
STP — 每条/对线都有各自的屏蔽层
FTP — 采用整体屏蔽方式，所有线对都被金属箔支撑的屏蔽层所包围

## Slide 8: 超五类布线系统
超五类布线系统, 提供一个可靠性的超五类性能, 并保证能满足未
来数据传输的要求。带宽1-100MHz，满足千兆铜缆以太网传输
要求。此系统包括：
超五类模块
超五类跳线
超五类固定端口配线架
超五类模块化配线架
超五类水晶头
超五类双绞线

## Slide 9: 超五类模块
超五类非屏蔽免打模块
可靠性设计
端接和诊断简便
免专用工具
多种颜色可选
透明防尘盖设计, 容 易 检 查 和 维 修
模 块 内 部 线 对 接 点 交 错，减 少 串 扰
单 一 金 属 导 线 设 计，无 印 刷 电 路 板
接 触 点 镀 金
TIA/EIA--568A/568B 两 种 接 线 标 准
模 块 与 电 缆 护 套 紧 密 耦 合，减 少 应 力 和 弯 曲 半 径
不 影 响 传 输 效 率 情 况 下 可 反 复 端 接 10 次 以 上

## Slide 10: 超五类模块
超五类非屏蔽打线模块
可靠性设计
内置应力消除装置
端接和诊断简便
需要专用打线工具
多种颜色可选
TIA/EIA--568A/568B 两 种 接 线 标 准
接 触 点 镀 金
模 块 与 电 缆 护 套 紧 密 耦 合，减 少 应 力 和 弯 曲 半 径
不 影 响 传 输 效 率 情 况 下 可 反 复 端 接 10 次 以 上

## Slide 11: 超五类模块
超五类屏蔽打线模块
专用打线钳操作
  360°全屏蔽设计，保证优秀的EMC性能
  符合 EN 55022放射辐射限制
TIA/EIA--568A/568B 两 种 接 线 标 准
模块采用90°垂直打线方式，便于进行线缆的卡接
8根针芯均采用50μinch镀金、45 °斜角方式，与水晶头端接全面且方便
不 影 响 传 输 效 率 情 况 下 可 反 复 端 接 10 次 以 上

## Slide 12: 超五类模块
超五类屏蔽免打线式模块
易端接，免工具，排线盖设计，使双绞线的开绞长度小于6mm
整个模块外壳为全锌合金制作，实现完美屏蔽，提供高效的EMC性能
IDC端子可卡接24，23&22AWG的线缆
插座芯采用50u镀金
排线盖两侧附有T568A/B两种色码标
8根针芯均采用50μinch镀金
可同时用于工作区信息面板及模块化配线架上
插拔次数高达1500次数以上
不影响传输速率的情况下可反复进行250以上端接

## Slide 13: 超五类跳线
超五类UTP跳线
24 AWG 多股线 UTP 电缆
增强的模块化插头和电缆设计
— 优越的管道性能
— 超过 FCC Part 68 和 IEC 603-7 标准
备屏蔽与非屏蔽选件
提供多种颜色和长度选择

## Slide 14: 超五类配线架
超五类非屏蔽固定端口配线架
19inch标准机架式安装24个端口
  高度1u
打线钳操作，相对于在机柜端端接模块更加方便
对信息点数目较大的项目可以提供较好的解决方案
配线架背面附有T568A/B两种线序标识，方便进行线缆端接
配线架固定采用金属螺丝，牢固可靠
配线架后背备有可拆卸的绑线托架

## Slide 15: 超五类配线架
超五类屏蔽固定端口配线架
19inch标准机架式安装24个端口
  高度1u
打线钳操作，相对于在机柜端端接模块更加方便
屏蔽配线架采用360°全屏蔽壳体设计，接地方便
对信息点数目较大的项目可以提供较好的解决方案
配线架背面附有T568A/B两种线序标识，方便进行线缆端接
配线架固定采用金属螺丝，牢固可靠
配线架后背备有可拆卸的绑线托架

## Slide 16: 超五类配线架
超五类非屏蔽模块化配线架
19inch标准机架式安装24个端口
  高度1u
模块化，可卡接免打模块也可卡接打线模块
模块化的好处在于用户可以根据自身对信息点实际需要来配置相对应的模块
配线架后背备有可拆卸的绑线托架

## Slide 17: 超五类配线架
超五类屏蔽模块化配线架
19inch标准机架式安装24个端口
  高度1u
模块化，可卡接屏蔽模块，接地方便
模块化的好处在于用户可以根据自身对信息点实际需要来配置相对应的模块
配线架后背备有可拆卸的绑线托架

## Slide 18: 超五类水晶头
超五类水晶头
由标准材质（磷铜；镀金：50μm;镀镍：100μm ）制成，所有水晶头均符合Cat5E类标准
国际标准ISO/IEC11801超五类设计标准，可作为数据传输中连接电缆使用
采用50μinch镀金水晶头，确保产品的优异性能
水晶头RJ45采用射出成型，保证线缆和水晶头之间的连接
屏蔽水晶头采用100μinch镀镍片，起到很好的屏蔽效果
接线方式：568B-568B，568A-568B（交叉接线），568A-568A
产品有二叉、三叉可供选择
无损耗插拔次数可达750次以上

## Slide 19: 超五类双绞线
超五类双绞线
线径为24AWG
非屏蔽双绞线UTP、屏蔽双绞线（FTP、S-FTP）
— UTP:备有室内和室外UTP
室外UTP为PE料外被+阻水带保护结构，防紫外线，抗老化，适应室外环境
— FTP：通过铝箔屏蔽层，提供高效EMC性能
— S-FTP：通过铝箔+编织网双屏蔽层，提供高效EMC性能
性能超过TIA/EIA568B和ISO/IEC11801超五类标准
UTP
室外 UTP
S-FTP
FTP

## Slide 20
Cat6布线系统

## Slide 21: 六类系统的优势
更高的传输带宽（250MHz）
更高的传输性能
更低的衰减
更少的串扰
更好的ACR 与回损性能
水晶头
信息
模块
配线架
跳线
面板
六类
双绞线

## Slide 22
六类解决方案系统, 提供一个为现在与未来性能要求而设计的系统。此系统包括：
Vcom 六类模块
Vcom超六类双绞线
— 双绞线备屏蔽和非屏蔽选件
六类跳线
  六类模块与跳线, 备屏蔽与非屏蔽选件
Vcom配线架
— 配线架备固定端口与模块化端口选件
PP246-JY
PP246
PP24MR
MOU456WH

## Slide 23: 六类双绞线
六类双绞线
4对芯径为23AWG
非屏蔽双绞线UTP、屏蔽双绞线（FTP、S-FTP）
— UTP:
— FTP：通过铝箔屏蔽层，提供高效EMC性能
— S-FTP：通过铝箔+编织网双屏蔽层，提供高
效EMC性能
十字隔离支架，使线对平衡性能更加稳定
性能超过TIA/EIA568B.2-1和ISO/IEC11801:2002六类标准
性能满足千兆铜缆以太网及1000Base-TX要求
同VcomCat5e系列其他产品一起使用可享受20~25年质保

## Slide 24: 六类跳线
六类跳线
23 AWG 多股线 UTP 电缆
增强的模块化插头和电缆设计
— 优越的管道性能
— 超过 FCC Part 68 和 IEC 603-7 标准
备屏蔽与非屏蔽选件
提供多种颜色和长度选择
可达2000次以上插拔

## Slide 25: 六类信息模块
六类UTP打线式信息模块的特点：
打线钳操作
模块颜色可选
内部采用了抗干扰和抗衰减的PCB板设计，进一步提升了六类系统的整体性能
可以配合模块化配线架和相应的面板使用
MOU456WH-1

## Slide 26: 六类信息模块
六类免打线非屏蔽信息模块
易端接，免工具，排线盖设计，使双绞线的开绞长度小于6mm
采用ABS耐冲击塑料材料，符合UL94V－0材料标准
IDC端子可卡接24AWG，23AWG的线缆
排线盖两侧附有T568A/B两种色码标
可同时用于工作区信息面板及模块化配线架上
无损耗插拔次数可达1500次以上
保证无损耗的情况下可反复端接250次以上

## Slide 27: 六类水晶头
六类水晶头特性：
采用标准材质（磷铜；镀金：50μm;镀镍：100μm ）制成，符合国际标准ISO/IEC11801:2002六类标准
分体式六类水晶头设计，利用一个小的排线管，方便排线和端接，可作为数据传输中连接电缆使用
采用50μinch镀金水晶头，确保产品的优异性能
系统频率支持至250MHz。
性能满足千兆以太网以及1000Base-T标准
接线方式：568B-568B、568A-568B(交叉接线)
568A-568A
无损耗插拔次数可达2000次以上

## Slide 28: 六 类 配 线 架
六类24口固定端口配线架
19inch标准机架式安装
超强的性能、友好的端接界面、标签和线缆管理能力
打线钳操作，省去了在机柜端端接模块相对较麻烦的操作
配线架固定采用金属螺丝，牢固可靠
配线架背面附有T568A/B两种线序标识，方便进行线缆端接
无损耗插拔次数可达750次以上
打线端口在保证无损耗的情况下可达200次以上端接

## Slide 29: Vcom86型面板
86x86（ mm）国际尺寸
1端口、2 端口或 4端口
面板设计线条流畅，棱角清晰
提供镙钉与易拔出镙钉帽, 外形美观
防火高强度ABS材料制作
带保护放尘门，以便防水、防尘、防污染
适合于数据，语音及多媒体应用
正面附有Vcom标识

## Slide 30: 地面信息插座
跳起式地面信息插座内装功能件模块，可根据用户实际需要改变配置。
可配合使用120安装组件安装多种标准电源，数据，语音和多媒体模块。
防渗漏设计可保证插座体合上时水滴等流体不易渗入。
面板尺寸：120*120
底盒尺寸：100*100*55
电源
GO2-3
GO3-3
数据、语音
GIS3-1

## Slide 31
大对数语音布线系统

## Slide 32: 语 音 系 统
语音布线系统实现了数据、语音的同缆传输，简化了路由
的布线难度和充分体现综合布线系统的优越性。此系统包
括以下组件：
Vcom大对数电缆
Vcom 语音模块
语音跳线
— B系列：RJ45 TO 110、 C系列110 TO 110、
— C系列：RJ45 TO RJ11
Vcom110配线架
110 IDC端子

## Slide 33: 大对数电缆
大对数电缆特性：
性能超过TIA/EIA 568A或ISO/IEC 11801三类或五类标准
三类线缆满足语音及IEEE802.3 10BASE-T以太网要求
五类线缆满足语音及IEEE802.3 100BASE-TX以太网要求
高密度聚乙烯，并按照全色谱标准标明绝缘线颜色
标准颜色排列：主色（白、红、黑、黄、紫）
副色（蓝、橙、绿、棕、灰）
PVC(灰色)外被适用于室内
PE(黑色)外被适用于室外

## Slide 34: 110配线架
110配线架特性：
结构化设计，标准19英寸结构，安装方便
符合TIA/EIA568B和ISO/IEC11801标准
100对配线架适合安装于19英寸标准机柜或机架
50对带腿配线架适用于挂墙
前端附有主色标记：白、红、黑、黄、紫，并且是在每5对之间分开，方便为安放线缆时的察看作指引和打线。
标准配备有5个4对端子和1个五对端子
打线工具：110型或Krone型皆可
产品提供20~25年质保

## Slide 35: 语音模块MOU11WH
语音模块特性：
采用专利的IDC设计（4芯IDC端子），适用于23－26AWG线径电缆。
插座主体采用防火塑料材料符合UL94V－0材料
插座芯采用50u镀金
与VCOM86型面板完全兼容
提供RJ11/RJ45接口两种产品
防尘盖设计，有效防止灰尘进入
保证无损耗的前提下插拔次数可达1500次以上
端接端口可达250次以上端接

## Slide 36: 语音/数据跳线
跳线连接头有三种：110头、RJ45和RJ11
水晶头无损耗插拔次数可达1000次以上。
水晶头采用T568B端接线序，110头采用蓝、橙、绿、棕排法
RJ45 TO RJ11（D系列）中，RJ11接头排法为：绿白、橙、橙白、绿
符合规范标准：TIA/EIA-568B超五类标准；ISO/IEC 11801 Class D
符合:EMC标准, CM/CMR燃烧测试
产品有1对、2对、4对可供选择

## Slide 37
语音/数据跳线

## Slide 38
Vcom工具系统
1对打线刀
5对打线刀
压线钳
剥线刀

## Slide 39
机柜系统
挂墙柜（焊接或组装）
落地柜（焊接或组装）
机柜的高度以U来计量,
标准机柜一般为42U
1U=4.445cm

## Slide 40
光纤布线系统
光纤解决方案，为客户提供一个高带宽、高传输系统的远距离传输系统，并且不受电磁干扰。此系统包括：
光缆
—中心束管式铠装光缆、松套层绞式双铠装光缆 、自承式架空光缆 、室内单芯单元光缆
光纤跳线
光纤配线架
光纤盒
光纤耦合器/光纤头

## Slide 41
光纤布线系统
光纤优点:长距离、高带宽、抗干扰
Lost power
INPUT
Output
Return loss/reflectance

## Slide 42
    室内/室外
    架空/直埋
    单模/多模
    四芯/六芯/八芯/… …
光缆的类别

## Slide 43
光缆的芯径
单模和多模光缆
Core（微米）
Cladding（微米）
单模(世界通用)
多模(欧洲日本）
老式多模光纤
多模(美国）
8/9
50
62.5
100
125
125
125
140

## Slide 44
光缆的带宽（含义）
单模光缆
多模光缆
Core/Cladding
光源
模式带宽
波长
9/125
激 光
1310/1550
标准未给出
62.5/125 50/125
LED/激光
850/1300
160/500
单模和多模光缆

## Slide 45
中心束管式铠装光缆
室外光缆
— 适用于架空、管道、敷设、长途通 信、局间通信
— 优良的阻水层，具有良好的抗渗水 能力
— 结构紧凑，重量轻，钢带铠装抗压性能优良
直埋光缆
— 适用于架空、管道、敷设、长途通信、局间通信
— 优良的阻水层，具有良好的抗渗水能力
— 结构紧凑，重量轻，钢带铠装抗压性能优良
— 双护套双铠装，抗侧压性能优良

## Slide 46
松套层绞式双铠装光缆
直埋光缆
—适用于直埋、对防潮、防鼠等要求较高的场合
—双面覆塑铝带平纵包粘接护套、防潮性能优良
—双护套双铠装结构、抗侧压性能优良
防雷型光缆
—高承张芳纶纱周边加强、油膏保护光纤，防水性能优良
—多芯数可选，线径小，重量轻
—适用于室内外有防雷要求的场合

## Slide 47
自承式架空光缆
— 全绝缘、不锈钢或电镀钢自承架空缆线结构
— 设计适合NESC风小等级
— 可使安装成本减半

## Slide 48
室内单芯单元光缆
— 柔软、弯曲半径小、受力应变性能优良
— 可选用阻燃或不沿燃外护套，并可提供LSOH护套
— 端头可直接制作SC等活动连接头
— 适用于架空、管道、托架等敷设条件

## Slide 49
光 纤 跳 线
— 提供ST、SC、FC、LC、MT-RJ各种接头可选
— 多模包括50/125、62.5/125、OM3 50/125三种类型
— 阻燃型外被
— 长度可以自由定做
— 单模光纤：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。
— 多模光纤：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短
FC-FC
SC-SC

## Slide 50
光纤配线架
— 多种耦合接口：12口、18口、24口、48口可供选择
— 结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等
— 安装于19英寸标准机柜
— 符合ISO/IEC 11801标准

## Slide 51
光 纤 盒
— 多种耦合接口：8口、12口、24口可供选择
— 结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等
— 直接安装于墙面
— 符合ISO/IEC 11801标准

## Slide 52
光纤耦合器/光纤头
不同接头的光纤耦合器
FC
SC-单工
SC-双工
LC
ST

## Slide 53
OptiSPEED 连接器及耦合器
SC Connectors and Couplers
LC