## Slide 1
广州市唯康通信技术有限公司
六类布线系统与光纤解决方案
— —构建优越产品平台

## Slide 2
6类综合布线产品是指用于传输千兆以太网的物理层介质之一，它使用铜作为基本的传输介质，其物理带宽定义为250MHz，远远低于光纤的带宽值。但是，由于光纤接口设备昂贵，使双绞线传输技术仍然走俏。 而在2010年底，唯康新一代综合布线接插件产品上市，新产品在多个地方进行改进，提高了兼容性、实用性，性能稳定性。使VCOM的综合布线产品与国内主流品牌完全站的一个水平线上。
六 类 布 线 系 统

## Slide 3
物理带宽为250MHz的双绞线
非屏蔽双绞线UTP、屏蔽双绞线（FTP）
——采用精确纽绞技术、独特的十字支架结构，更好的改善线对间的信号串扰 (NEXT)
——可提供符合UL认证的CM,CMR,CMP 外皮线缆，可提供环保的LSZH材料 外皮
UTP
FTP
六类综合布线系列产品
双绞线是6类布线系统中的核心部件

## Slide 4
非屏蔽/屏蔽免打模块
IDC被旋转90度
端接快速简便
不会给内部器件带来压力
排线盖设计，使双绞线的开绞长度≤6mm
  屏蔽模块是全锌铜金制作，360°全屏蔽设计，
  保证优秀的EMC性能
模 块 与 电 缆 护 套 紧 密 耦 合，减 少 应力 和 弯 曲
半 径
MOU456AF
MOS456AF
六类综合布线系列产品

## Slide 5
焊接的 IDC 接触点
传统的模块设计使用焊接
压线时, 电路板的焊接点会因大力冲击产生裂痕
可能做成 “假焊接”
会产生间歇性的中断接触问题
电路板面的铜导线
IDC 接点
印刷电路板 (PCB)
焊锡
焊接裂痕
六类综合布线系列产品

## Slide 6
CAT6 接触针 设计
  高可靠性, 不采用焊锡
  消除 “假焊接” 风险
  消除 “焊接裂痕” 风险
  消除 “间歇性中断接触” 风险
电路板面的铜导线
IDC 接点
印刷电路板 (PCB)
接触针
接触针
六类综合布线系列产品

## Slide 7
新型模块 独特的端接盖
  提供安全的应力消除
  后翻盖卡扣式闭合，非常稳固
  紧压电缆于插座中
传统的端接盖设计
没有提供真正的电缆保护
(轻力即能拉开电缆)
  某些设计并无提供应力消除盖
  其他只是盖着基座, 并没有夹紧电缆
六类综合布线系列产品

## Slide 8
端接技术
  排线盖设计，使双绞线的开绞长度小于6mm,降低了串扰和可变性
  免工具端接，对关键子器件没有局部压力
  没有焊接点 (使用符合标准的针脚)
  改进的排线盖及后盖，具有导线保持与线缆卡接固定
  平均端接时间仅65秒，与其它竞争对手的产品相比，每个模块的端接时间节约了 25 - 60 秒
六类综合布线系列产品

## Slide 9
--模块外壳采用全锌合金制作，实现完美屏蔽的同时提供高效的EMC性能
--线缆固定装置，与电缆屏蔽层完美结合的同时保证了线缆的弯曲半径
--180°免工具端接方式，快速、简便
--符合 EN55022
新 !!!
旧款屏蔽模块
--分体式设计，端接工序繁杂
--没有提供真正的电缆保护
(轻力即能拉开电缆)
--其他只是盖着基座, 并没有夹紧电缆
--宽体设计，不支持高密度安装
新款屏蔽模块
六类综合布线系列产品

## Slide 10
跳线
24 AWG 多股线 UTP 电缆
备屏蔽与非屏蔽选件
提供多种颜色和长度选择
水晶头
足50μinch镀金水晶头
屏蔽水晶头采用100μinch镀镍片，起到很好的屏蔽效果
产品有一体式、二体式可供选择
六类综合布线系列产品

## Slide 11
固定端口配线架
PPU456
19inch标准机架式安装24个端口
高度1u
对信息点数目较大的项目可以提供较好的解决方案
配线架背面附有T568A/B两种线序标识，方便进行线缆端接
后部电缆管理托架可以帮助用户整齐地安装电缆，并确保应力消除
六类综合布线系列产品

## Slide 12
模块化配线架
19inch标准机架式安装24个端口，双层结构
  高度1u，模块化设计，兼容唯康所有模块
配线架后背备有可拆卸的绑线托架
模块化的好处：用户可以根据自身对信息点实际需要来配置相对应的模块
附带所有安装和电缆固定的完整套件 后部电缆管理架可以帮助用户整齐地安装电缆，并确保应力消除 符合相关国际标准，满足应用需求
PPU24A-MR
PPS24A-MR
六类屏蔽系统推荐采用产品
六类综合布线系列产品

## Slide 13
PAGA2-2
PAGA2-1
计划上市产品：斜口面板
为解决屏蔽模块在明装底盒安装时，深度依然不够的问题，我们已设计了斜口面板，即将上市。
VCOM86型面板
六类综合布线系列产品

## Slide 14
对比图：
六类综合布线系列产品

## Slide 15
唯康铜缆布线系统的优势：
1.提供完整的布线解决方案
2.铜缆导体均采用国外进口纯度为99.8%的铜杆拉制而成
3. 六类布线系统实现3T效果：节省时间 (Time)、节省工具 (Tools)、节省培训 (Training)
  在250 MHz时提供了8 dB的 PS NEXT余量
  在250 MHz提供了6 dB的 回波损耗余量
4.完善的品控质检部门
5.为客户布线工程实施方案规划提供咨询服务
六类综合布线系列产品

## Slide 16
光纤解决方案，为客户提供一个高带宽、高传输系统的远距离传输系统，并且不受电磁干扰。此系统包括：
光缆
—中心束管式铠装光缆、松套层绞式双铠装光缆 、自承式架空光缆 、室内单芯单元光缆
光纤跳线
光纤配线架
光纤盒
光纤耦合器/光纤头
光 纤 布 线 系 统

## Slide 17
光纤优点:长距离,高带宽,抗干扰
Lost power
INPUT
Output
Return loss/reflectance
光纤布线系列产品

## Slide 18
    室内/室外
    架空/直埋
    单模/多模
    四芯/六芯/八芯/… …
光缆的类别：
光纤布线系列产品

## Slide 19
光缆的芯径
Core（微米）
Cladding（微米）
单模(世界通用)
多模(欧洲日本）
老式多模光纤
多模(美国）
8/9
50
62.5
100
125
125
125
140
光纤布线系列产品

## Slide 20
光缆的带宽（含义）
单模光缆
多模光缆
Core/Cladding
光源
模式带宽
波长
9/125
激 光
1310/1550
标准未给出
62.5/125 50/125
LED/激光
850/1300
160/500
光纤布线系列产品

## Slide 21
GYFTY图 GYTA图
ADSS图
GYXTW图
光纤布线系列产品

## Slide 22
室内单芯单元光缆
柔软、弯曲半径小、受力应变性能优良
可选用阻燃或不沿燃外护套，并可提供LSOH护套
端头可直接制作SC等活动连接头
适用于架空、管道、托架等敷设条件
光纤布线系列产品
FTTH皮线光缆

## Slide 23
提供ST、SC、FC、LC、MT-RJ各种接头可选
多模包括50/125、62.5/125、OM3 50/125三种类型
阻燃型外被
长度可以自由定做
单模光纤：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。
多模光纤：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短
FC-FC
SC-SC
光纤布线系列产品
光纤跳线

## Slide 24
光纤配线架
多种耦合接口：12口、18口、24口、48口可供选择
结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等
安装于19英寸标准机柜
符合ISO/IEC 11801标准
光纤盒、终端盒
多种耦合接口：8口、12口、24口可供选择
结构紧凑，用于光纤熔接、光路调整、光缆保护等
直接安装于墙面
光纤布线系列产品

## Slide 25
光纤耦合器/光纤头
FC
SC-单工
SC-双工
LC
ST
光纤布线系列产品

## Slide 26
SC（Subscriber Connector）
MT-RJ
VF45
ST（Straight Tip）
LC(Lucent Connector）
FC（Fiber Connector)
光纤布线系列产品

## Slide 27
成功案例

## Slide 28
谢谢！
THE END