## Slide 1
金融机构综合布线系统解决方案
——构建优越产品平台
——智能楼宇综合布线专业提供商

## Slide 2
综合布线系统解决方案

## Slide 3
一、综合布线系统特点
具有能适应多种布线设备的兼容性；
开放式体系结构能适应多种应用系统的使用要求；
灵活的跳线结构能满足不断变化的使用环境；
高品质的布线材料使系统运行更加可靠；
先进性能适应未来技术的发展；
取代传统的布线方式，体现经济性原则。

## Slide 4
二、综合布线系统的结构
综合布线系统一般由六个独立的子系统组成，采用星型拓扑结构布放线缆，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，各子系统单独设计、单独施工，更改其中一个子系统时，都不会影响其它子系统，只要改变结点连接方式就可使综合布线在星型、总线型、环型、树状型等结构之间进行转换；
系统结构（见右图）：
工作区子系统(Work Area)
水平子系统(Floor distributor)
管理子系统(Telecommunications room)
干线子系统(Building backbone cabling)
设备间子系统(Eqiupment)
建筑群子系统(Campus distributor)

## Slide 5
三、系统设计依据
EIA/TIA 568-A 商用建筑物电信布线标准；
ISO/IEC 11801：1995 （E）国际布线标准；
EIA/TIA TSB-67现场测试非屏蔽双绞线布线系统传输性能规范；
欧洲标准：EN5016，50168，50169分别为水平布线电缆、工作区布线电缆以及主干电缆标准；
IEEE 802.3 (电气和电子工程协会)
EIA/TIA568、EIA/TIA、TSB36/40（电子工业协会/电信工业协会）
ESO/IEC、JTCI/SC25/WG3（国际标准组织）
ANSI、FDDI/TPDDI 100Mbps （美国国家标准研究会）
工业标准及国际商务建筑布线标准
中国建筑电气设计规范
工业企业通讯设计规范
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
VCOM结构化布线系统设计手册

## Slide 6
四、系统设计目标
安全性：严格执行有关技术标准，确保系统满足防雷、防潮、防鼠、防蚁、防火、防电磁干扰要求；设备间内应铺设防静电地板、安装空调等；安装烟感报警和录像监控装置等；营业网点的多网并存，互不影响；
实用性：实施后的综合布线系统，能满足现代和未来发展的要求，并能实现语音、数据、监控、控制、报警等综合功能；
全面的端到端解决方案：可以将不同厂商、不同设备所用的不同传输介质全部转换成相同的屏蔽（或非屏蔽）双绞线，可传输语音、数据、图像、视频信号、控制信号、门禁系统信号及楼宇自控等；采用光纤可高速、高带宽、远距离地传输数据和高清晰度图像信号等等；可支持目前所有数据及话音设备厂商的网络系统；
灵活性：所有设备的开通及更改不需改变布线系统，只需增减相应的网络设备及做必要的跳线管理即可；
可靠性：布线系统全部采用物理星形拓扑结构，点到点端接，任何一条线路故障均不影响其它线路的运行；同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大的方便；
    先进性：所有布线设计均采用世界最新通讯标准，二十年不落后；

## Slide 7
五、布线系统设计方案分析
1、金融系统适应的布线系统类型（推荐）
超五类系统：系统电缆最高物理带宽：
100MHz；传输速率：100Mbps（最高1000Mbps）；
双绞线的线径标准24AWG,直径：0.51；最大网段
长度：100m，采用RJ连接器。
六类系统：系统电缆最高物理带宽：2500MHz；
传输速率：1000Mbps（最高10Gbps，所支持网段长
度不大于55m ）；双绞线的线径标准23AWG,直径：
0.57；最大网段长度：100m，采用RJ连接器；

## Slide 8
2、布线系统的子系统说明
工作区子系统：
组成：
信息模块（超五类、六类非屏蔽）、语音模块（超五类）、信息面板（单、双口、
斜口）、信息跳线（多种颜色）、语音跳线（多种接口）底盒、全铜质地毯式信息插座、
地毯式电源插座；

## Slide 9
产品推荐：
插拔1500次
端接250次
VCOM产品特点：
超五类非屏蔽信息模块、语音模块采用短身设计，使双绞线的开绞长度小于6mm，降低了串扰和可
变性；排线盖设计、免打线式设计、免工具、易端接，可以实现线缆快速端接减少端接时间；
六类非屏蔽信息模块采用独特的针脚平衡技术，提升衰减、回损和近端、远端串扰方面的性能；
排线盖设计，线缆固定装置，水平180度端接保证了线缆的弯曲半径使双绞线的开绞长度小于6mm；免
打线式设计、易端接，免工具，快速端接；
信息面板，可提供单口、双口、斜口类型多项选择，可提供彩色面板；内置防尘盖的设计可以防
止灰尘、水汽落入闲置端口，保证系统的连接可靠性。带塑料档片的标签条槽，方便用户进行标识管
理；斜口面板更能解决模块与底盒安装时深度的问题，完全解决双绞线在底合内的对折问题，提高数
据传输性能；
信息模块
面板系列
RJ-45跳线

## Slide 10
水平子系统：
组成：水平链路和中间配线设备（CP点）。产品推荐：超五类非屏蔽双绞线或六类
非屏蔽双绞线、HYV系列语音通讯线缆、光缆（单模 、多模）；

## Slide 11
产品推荐：
VCOM 产品特点：
超五类非屏蔽双绞线采用4对芯径为24AWG，0.51mm，单股/多股裸铜线（铜导体外覆盖PE材料被覆
绝缘）、外包PVC护套组成，符合并超过TIA/EIA568B和ISO/IEC11801性能要求，可支持现有网络应用
性能要求，保证高速信息的快速稳定的传输，并通过国内权威认证机构认证；
超五类双屏蔽数据线缆结构获得国家实用型专利
六类非屏蔽双绞线直径增加到了23AWG（线径为0.58），降低了信号衰减；双绞线采用精确纽绞技
术、独特的十字型塑料骨架，材料为高密度聚乙烯；保持电缆结构的稳定性的同时更好的改善线对间
的信号串扰(NEXT);6类双绞线单位长度的扭绞密度比超5类更为紧密，使近端串扰和抗干扰性能得到改
善；此外，电缆的铜导体外具有HD-PE材料被覆绝缘、PVC护套组成，可支持现有及往后更高带宽的网
络应用性能要求。根据用户要求不同，可以提供以FTP和S-FTP二种不同方式屏蔽的电缆。可提供符合
UL认证的CM,CMR,CMP 外皮线缆，可提供环保的LSZH材料外皮；
超五类双绞线
六类双绞线

## Slide 12
管理子系统：
管理子系统是进行局部网络管理和信息交换的场地；将来自水平子系统的线缆与垂直干
线子系统通过网络交换设备进行链接，架起设备子系统（或外部主干线与工作区子系统
通讯的桥梁;
主要组成部份：机柜、配线架（模块化非屏蔽/屏蔽、固定式）、理线架、 110配线
架、网络交换机、跳线、光纤配线架；

## Slide 13
产品推荐：
模块化配线架
钢质理线架
光纤配线架
110配线架
VCOM 产品特点：
19inch标准机架式安装，24个端口，双层结构，高度1u，模块化设计；
  兼容VCOM所有模块，配线架后背备有可拆卸的绑线托架；用于捆扎、管理线缆，避免线缆弯曲过度，影响传输性能，线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线；
  模块化组合，适应信息模块快速安装，模块自由配置，更换（维护）方便，成本低；
采用全程屏蔽，提供最佳的EMC性能及传输性能，带有接地装置；
正面直观的分组标签区及可换标签，为系统管理员提供方便的线缆管理；

## Slide 14
垂直干线子系统：
垂直干线子系统是用来链接中心电信间和各配线间的主干线；
主要组成部份： 电缆、光缆（单、多模）、双绞线、光纤配线架、跳线、大对
数线缆（语音）等；
说明：针对金融系统的营业网点的实际情况，本子系统不需要考虑；

## Slide 15
产品推荐：
由连接大楼设备管理间到各楼层水平配线间之间的线缆构成；
数据主干选用VCOM 室内多模光缆做主干；提供1000M主干；更有万兆多模光纤提供选择；
语音主干选用VCOM 语音大对数(25、50、100)电缆做主干，方便管理，减少线缆的损耗和施工量；
使用金属线槽沿大楼弱电井进行敷设，保证今后的扩容、更换及维护的方便；
ADSS防雷型光缆
中心束管式双铠装光缆
松套层绞式双铠装光缆
自承式架空光缆
室内单元光缆
光纤跳线
大对数线缆
语音跳线

## Slide 16
设备间子系统：
设备（管理）间是整个网络系统的核心，对网络交换设备、路由设备、各种服务器、安
全设备、控制设备进行集中管理，用于端接各垂直主干线缆和楼群主干线缆、负责外部
网络与内部网络链接、网络管理和数据、信息交换的核心场地。
主要组成部份：机柜、配线架（固定式、模块化屏蔽/非屏蔽）、理线架、 110配线
架、跳线、光纤配线架和设备部分等；

## Slide 17
产品推荐：
服务器机柜
普通网络机柜
壁挂机柜
VCOM 产品优势：
Ｑ２３５－Ａ.Ｆ优质冷轧钢制作，厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其他1.2mm；
强化表面处理：脱脂→酸洗→磷化→静电喷涂，经久耐用，永不退色；
外观设计高贵典雅，工艺精湛，快速折装、方便运输，前后入线设计，内设四个理线槽，更方便线缆管理；
产品型号齐全，适应不同的需求，附属配件众多，方便用户自由选配；

## Slide 18
综合布线路由设计：
说明：综合布线系统中除了线缆外，用于线缆保护的管道、线槽是一个非常重要的组成
部分；针对金融系统的特殊行业性质，其营业网点的多系统线路相互交叉，对综合布线网络
的要求非常严格；为满足综合布线系统的防雷、防潮、防鼠、防蚁、防火、防电磁干扰要求；
确保网络数据传输安全、系统的高可用性；银行营业网点采用全封闭金属线槽管道安装；
槽式：全封闭电缆桥架，适
用于敷设计算机线缆、通
信线缆、热电偶电缆及其
它高灵敏系统的控制电缆。
解决防雷、防潮、防鼠、
防蚁、防火、防电磁干扰
问题，对屏蔽干扰、重腐
蚀环境中电缆防护有较好
的防护效果，适用于室外
线路和需要屏蔽的场所；

## Slide 19
金融系统营业网点的弱电系统设计分析：
说明：根据相关规定，结合金融系统营业网点环境的特殊需求，综合布线除了计算机网
络系统、语音通讯系统之外，还需要对闭路电视监视系统、门禁管理系统、报警联动系统、
呼叫排队系统、点钞机数据叠加系统、信息发布系统等进行综合布线的全面设计；
门禁管理系统：
解决方案：根据金融系统银行营业网点的特殊
环境分析，一般采用双重联网型门禁控制系统；
由前端设备（读卡器、出门开关、电控锁）、
PC机和传输线路组成；通过（门禁主机、PC机）
对不同的人员设置不同等级的权限；
第一道门所有员工可以IC卡（工号卡）进
入到联动区；第二道门只有特定的人员才能进
出，其他员工只能通过内部的开门按钮（装于
指定的柜台下）出入；
采用VCOM的超五类或者六类非屏蔽双绞线、
RVV 6*0.5线缆、RVV 2*0.5线缆进行布线；

## Slide 20
联动报警系统：
解决方案：
UPS或者设备间通过烟雾感应探测器、光感
探测器探测实现报警输入联动报警主机；通过报
警主机预先设定程序，自动发出报警信号，向外
部求救；
而手动式、脚踏式主动报警器则安装在营业
多点的柜台区或者指定地点，当发生人为性的不
利于营业点正常工作的情况时，主动触动报警装
置，通过报警主机预先设定 程序，发出报警信
号，向外部求救，从而实现报警的联动；
产品推荐：
采用VCOM 的 RVV 2*1.0线缆、RVV 3*1.0
线缆、RVV 4*0.5线缆、HYV 4*0.5圆形电话线进
行布线；
组成：根据金融系统银行营业网点的特
殊环境分析，联动报警系统由：前端探
测设备（烟雾感应探测器、光感探测器、
手动式、脚踏式主动报警器等）、传输
线缆（RVV、RVVP等）、控制设备（联
动报警主机、编程键盘等）组成；

## Slide 21
闭路电视监控系统：
解决方案：根据金融系统银行营业网点的特
殊环境分析，采用定点摄像机对现金柜台进
行一对一的实时监控；还有公共区域，如自
助服务区、等候区、引导区、营业网点大门、
VIP贵宾区等。前端设备（摄像机）通过同
轴线缆连接到机房设备硬盘录像机进行视频
备份，显示图像在监视器上进行实时监控，
同时通过监控软件和银行专用网络线路将视
频信号传送到上一级管理行进行异地实时监
控。针对现金柜台的监控，还可以与点钞
机叠加系统组合，实现现钞点钞实时记录
注：产品推荐：采用VCOM的S系列射频同轴电缆
SYV 75-5-1/128、RVV 3*1.0线缆、单、多
模光缆进行布线；
系统组成：针对金融系统银行营业网点的特
殊需求，其监控系统一般由：前端设备（摄
像机）、传输线路、监控控制和记录设备、
显示设备、远端监控软件等组成；

## Slide 22
点钞机数据叠加系统：

## Slide 23
系统组成：点钞机数据叠加系统是金融系统银行营业网点的特殊系统，
由前 端设备（点钞机、数据库采集器、顾客显示器、摄像机）、传输系统
（线缆）、终端设备有点钞机叠加器等组成；
系统设计：每个现金区的柜台点钞机配备一个专用点钞机、数据采集器，
顾客显示器；在每个现金柜台相对应的天花板上安装高清摄像机；点钞机、
数据采集器、顾客显示器与点钞机叠加器相连接；系统工作时，将点钞信息
进行采集，直接将点钞的显示给顾客，同时将采集到的数据传送到点钞机叠
加器，摄像机同步将视频信号传送到点钞机叠加器，经过点钞机叠加器进行
数据分析，输出到硬盘录像机上进行录像存储，通过硬盘录像机的输出端口
把录像在监视器上显示。
产品推荐：传输线路采用VCOM的SYV 75-5-1/128同轴线缆、RVV 3*1.0
线缆、RVVP 2*1.0线缆等进行综合布线；
点钞机数据叠加系统：

## Slide 24
银行有线排队系统：
系统组成：液晶显示
屏（窗口型）、液晶
屏控制盒、触模屏有
线发号主机、主控箱、
虚拟叫号器、营业员
叫号器、系统主显示
屏、音箱、传输线路
等组成；
产品推荐：传输线路采用VCOM 的 高质量3+6专用VGA线、RVV 3*1.5线缆、YRVB 2*1.5音响线、超五类非屏蔽双绞线等进行综合布线；

## Slide 25
严格测试手段
测试方法：
系统测试的第一步：工程施工测试。
系统测试的第二步：竣工验收测试。
系统测试的第三步：系统运行测试。
先进的测试工具
采用美国先进的网络测试仪FLUKE，可对网络布线系统进行全面
的测试。
采用国际测试标准
采用国际上通用的ANSI/ EIA568B,TIA 超五类或者六类非屏蔽布
线标准和ISO-E级布线标准测试对网络线缆进行测试。
综合布线系统产品及工程质量控制：

## Slide 26
产品质量保证：
二十年质量保证承诺！
VCOM 宣布的行业保证计划是满足用户最好的保证；使用VCOM全系
列产品，并由认可的工程安装商在符合要求情况下TIA/EIA-568B或ISO
11801、GB 50311-2007、GB 50312-2007规范设计、施工、安装的综合
布线系统工程，按国标测试标准验收合格，通过申请即可获得广州市唯
康通信技术有限公司提供二十年的产品质量应用保证，真正使用户无后
顾之忧；
VCOM 为专业级的综合布线产品生产商，其产品市场占有率名列前茅；
领先一步的产品及工程质量认证体系，保证了产品质量和安装要求；
所有产品均经过ISO9001质量认证；
所有产品均经过第三方权威机构检验；
该厂家可为用户提供国家级综合布线管理员的培训及考试认证机会；

## Slide 27
综合布线产品售后服务
售后维修/产品质量咨询、电话、负责人员及地址
服务电话： 400-600-4083
020-23380701（传真）
总服务站点： 广州市唯康通信技术有限公司
总站点地址： 广州市天河区高塘新建区高科路46号羊城大厦4楼
E - mail： shichang@china-vcom.com
邮 编： 510665
服务队伍：我公司拥有一支经验丰富的售后服务队伍，可以解决客
户在使用过程中产生的各种问题。

## Slide 28
Tel:+86-20-2283 2558 Fax:+86-20-2283 2550 HTTP://WWW.CHINA-VCOM.COM
Thank You ！